Nr.13358/07.06.2019

CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică sau economică.

Cerințele precizate în caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la caietul de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de Sarcini.

1. Obiectul caietului de sarcini

Servicii de întocmire a scenariului  de securitate la incendiu pentru locația din       str.Antonini nr.4  Drobeta Turnu Severin,CPV-71317100-4

2. Legislația aplicabilă:

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului –cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

3. Oferta:

Condiții generale de ofertare

Oferta prezentată va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Propunrea tehnica va conține:

Memoriul tehnic-partea descriptive-elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite și asumate în totalitatea cerințelor din caietul de sarcini.Ofertantul are obligația de a face dovada conformitați propunerii tehnice cu cerințele prin caietul de sarcini și cu asigurarea respectării prevederilor normative în vigoare în România.

Propunerea financiară:

Pretul ofertat va fi exprimat în lei și va cuprinde.

Elaborare documentație și proiect tehnic pentru autorizarea scenariului de securitate la incendiu.

Prețurile și valoarea totala vor fi exprimate în lei vor fi ferme, nu se vor majora ulterior și vor fi valabile până la realizarea contractului. Pentru a evalua și compara cât mai corect ofertele depuse, persoana juridică achizitoare poate cere ofertantului clarificări la oferta sa. Atât cererea de clarificare cât și răspunsurile vor fi formulate în scris, neadmitându-se nici o modificare a prețului sau conținutului ofertei cu excepția cazurilor în care se solicită corecția erorilor de calcul sau a greselilor materiale descoperite.

Oferta evaluată ca necorespunzatoare este respinsă de catre persoana juridica achizitoare si nici nu poate deveni  corespunzatoare prin corectarea acesteia ulterior.

Ofertantul va face dovada că nu se încadrează în art. 164,165,167 din  Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

4.Obiectul contractului :                                                                      -         Servicii de întocmire a scenariului  de securitate la incendiu  pentru locația din  str.Antonini nr.4  Drobeta Turnu Severin

Descriere obiectiv

Terenul intravilan din strada Antonini nr.4 Drobeta Turnu Severin ,are o  suprafață  măsurată de 1486 mp care are ieșire directă în două străzi  Antonini  și Dr.Saidac, iar clădirea  primită în administrare are următoarele caracteristici :

- suprafață construită la sol  =   347 mp

- suprafață desfășurată =1041,24 mp

- regim de înălțime      =P+E+M

Clădirea a fost construită în anul 1975 din cadre de beton armat și zidărie din cărămidă și                   a)   șarpantă din lemn și învelitoare țiglă, fără lift și este compusă din :

- Parter -6 birouri,9 holuri,o chicinetă,două ghișee,casierie,arhivă,grup sanitar,două w-uri,camera server,centrală termică,casa scării acces etaj și subsol tehnic.

- Etaj-8 birouri,3 grupuri sanitare,3 w-uri ,o casă a scării ,5 holuri,secretariat,camera tehnică,o chicinetă și balcon.

- Mansardă-6 birouri,2 holuri,2 magazii,două w-uri,o chicinetă,o sală de ședințe,un grup sanitar,casa scării.

b) Incinta în care este situată proprietatea în cauză se învecinează

- în față ( nord) str.Dr.Saidac

- în spate (sud ) Grup școlar Decebal

-  în stînga (vest) str.Antonini

- în dreapta ( est)  proprietate privată

Există două căi de acces în incinta clădirii.

c) În zonă nu au fost identificate  surse de poluare.

d)  Planul orașului este un dreptunghi cu latura mare de la est spre vest dispus pe un platou ușor înclinat de la nord spre sud.                                                                                              Principlala arteră hidrografică este Dunărea care curge prin sud colectînd numeroși afluenți ,Cerna,Toplonița e.t.c.

Severinul este înconjurat de o centură de dealuri dintre care se remarcă Dealul Balota.

Treapta montană, situată în partea de vest și nord vest a județului ,flanchează Cerna și malul stîng al Dunării.

e) Dotarea tehnico-edilitară a construcției este completă ,respectiv energie electrică,apă și canalizare,telefonie și energie termică prin centrală proprie.

f) Există  dar sunt deteriorate , în schimb  permit acces la locație.

g) Nu există.

h) Nu se cunosc.

I ) Terenul în suprafață de 1486 mp ,pe care este amplasată construcția din strada Antonini nr.4 Drobeta Turnu Severin ,  a fost atribuit în folosință gratuită Casei de Asigurări de Sănătate

- Termen de realizare a serviciilor este data de 31.07.2019.

Mehedinți prin Hotărîrea Consiliului Local nr.37 în data de 11.05.2000 cu reînoirea H.C.L din 10 în 10 ani.

j) În imediata vecinătate a amplasamentului există Castelul de Apă .

Descriere succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic și funcțional.

a) Conform extrasului de carte funciară nr.60601-C1 suprafața desfășurată a imobilului  este de 1041,24 mp.

Se propune o reconfigurare a construcției astfel încît să fie îndeplinite condițiile obținerii autorizației de securitate la incendiu, clădirea păstrându-și destinația respectiv sediul administrativ al casei de asigurări de sănătate.

b) Clădirea sediul administrativ al casei de asigurări de sănătate cu o                                                      - suprafață construită la sol  =   347 mp

- suprafață desfășurată =1041,24 mp

- regim de înălțime      =P+E+M , construită în anul 1975 reabilitată ultima dată în 1999-2000 avînd înățime medie 4 m șarpantă lemn învelitoare țiglă.

c) Durata minimă de funcționare corespunzător destinației.

Conform H.G.964/1998 modificată prin H.G.1496/2008 privind modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.2-139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe 2005-01-01,aprobat prin H.G.nr.2139/2004 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, clădirea   are o durată de viață de 50 ani.

d) nevoi /solicitări funcționale                                                                                                       - dotarea cu ușă antifoc,

-montarea unor pompe care să asigure  presiune apei la hidranți,

- înlocuirea pereților despărțitori( de compartimentare a birourilor) din rigips de la parter și etajul 1 cu alți pereți dintr –un rigips special rezistent la foc  inclusive pereții și tavanele de la mansardă.

- aducerea în stadiul de funcționare a  hidrantului existent în curtea instituției.

Materialele ce se vor folosi la execuția lucrărilor  trebuie să fie adaptate destinației,să nu emane noxe dăunătoare utilizatorilor și mediului.

5.	Modalități și condiții de plată

Plata serviciilor furnizate se va face,cu OP, în baza facturii emise de furnizor, la terminarea serviciilor efectuate.

6. Precizări finale

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A JUDEȚULUI MEHEDINȚI, ca entitate achizitoare, își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau toate ofertele, în situația în care:

- Condițiile economice prezentate de ofertanți sânt inacceptabile;

- nu respectă prevederile legale în vigoare;

- nu respectă prevederile caietului de sarcini;

-     valorile prezentate de ofertanți în oferte depăsesc valorile anterior estimate  prevăzute în bugetul achizitorului.

Președinte- Director-General

Ec. Lăța Ionuț

Director Economic

Ec. Vladu Maria

Viză de legalitate

Jr. Ghilerdea Cosmin

Compartiment Logistică

Jr. Sîrbu Ștefan